## Slide 1: Architecture des ordinateurs
BUS SYSTÈME
Registres
Unité de
traitement
Unité
flottante
Unité de
contrôle
Décodeur
PC
ALU
CPU
MÉMOIRE
PRINCIPALE
DD
IO
IO
Cache
données
Cache
instructions
MMU
TLB

## Slide 2: Arithmétique des “computers”
Opérations arithmétiques sur les données (datapath)
Nombres entiers et flottants
BUS SYSTÈME
Registres
Unité de
traitement
Unité
flottante
Unité de
contrôle
Décodeur
PC
ALU
CPU
MÉMOIRE
PRINCIPALE
DD
IO
IO
Cache
données
Cache
instructions
MMU
TLB

## Slide 3: Codage binaire
11 + 1011 +
10 = 1010 =
21 10101
Dans les systèmes numériques, toute information est codée en binaire:
x = pnpn-1…p2p1p0 = pn2n + … + p222 + p121 + p020
par exemple:
x = 0110 = 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = 4 + 2 = 6
Un mot est l’unité d’information de base. Un mot est un ensemble de N bits qui représente une parmi 2N valeurs.
Dans le cas des nombres entiers non-signés, un mot de N bits peut donc représenter un nombre
0 ≤ x ≤ 2N-1 (p.ex. 0 ≤ x ≤ 24-1 = 15)
Si une opération engendre un débordement, ceci doit être traité.

## Slide 4: Codage binaire - Nombres signés I
Signe et valeur absolue
00110 = (+) + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = 6
10110 = (-) + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = -6
Précision (N bits):
-2N-1-1 ≤ x ≤ 2N-1-1 {p.ex. -7 = -(24-1-1) ≤ x ≤ 24-1-1 = 7}
Zéro:
000…00 = 0 100…00 = -0

## Slide 5: Codage binaire - Nombres signés II
Complément à un
00110 = + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = 6
.
11001 = - 1x24 - 1x23 - 0x22 - 0x21 - 1x20 = -6
Précision (N bits):
-2N-1-1 ≤ x ≤ 2N-1-1 {p.ex. -7 = -(24-1-1) ≤ x ≤ 24-1-1 = 7}
Zéro:
000…00 = 0 111…11 = -0

## Slide 6: Codage binaire - Nombres signés III
Complément à deux
00110 = + 0x24 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 = 6
.
11010 = - 1x24 - 1x23 - 0x22 - 1x21 - 0x20 - 1 = -6
Précision (N bits):
-2N-1-1 ≤ x ≤ 2N-1-1 {p.ex. -7 = -(24-1-1) ≤ x ≤ 24-1-1 = 7}
Zéro:
000…00 = 0 100…00 = ???

## Slide 7: Codage binaire - Nombres signés IV
Avec excès (2N-1-1)
10101 = 1x24 + 0x23 + 1x22 + 0x21 + 1x20 -(24-1)= 6
01001 = 0x24 + 1x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 -(24-1)=-6
Précision (N bits):
-(2N-1-1) ≤ x ≤ 2N-1 {p.ex. -7 = -(24-1-1) ≤ x ≤ 24-1 = 8}
Zéro:
011…11 = 0 (excès)

## Slide 8: Codage binaire - Nombres fractionnaires
Dans les codes binaires, le point binaire n’est jamais explicitement indiqué (les nombres sont normalisés)
Décimale: 5.23 = 5x100 + 2x10-1 + 2x10-2
Binaire: 1.011 = 1x20 + 0x2-1 + 1x2-2 + 1x2-3
= 1 + 0.25 + 0.125 = 1.375
En plus, comme le chiffre à la gauche du point binaire est toujours 1, il n’est pas représenté:
Binaire: 011 = 1x20 + 0x2-1 + 1x2-2 + 1x2-3

## Slide 9: Codage binaire - Nombres flottants
Un nombre flottant est composé de 4 valeurs:
  une mantisse M
  un exposant E
  une base B
  un signe S
En décimale: (-1)S x 10Ex M
{p.ex. 1x5.3x103 = 5300 ; -1x2.7x10-4 = -0.00027}
En binaire: (-1)S x 2Xx 1.F
{p.ex. -1x1.011x26 = -1011000 = -90}
(-1)S x M x BE

## Slide 10: Codage binaire - Nombres flottants
Standard IEEE 754 (32 et 64 bits)
S
Exposant E (excès 127)
Partie fractionnaire F
Exemple: 1 10000001 01000000000000000000000 =
(-1)1 x 2129-127 x 1.(0.012) = -1 x 22 x 1.25 = -5
32 bits: 1 bit S + 8 bits E (excès 127) + 23 bits F
1.0 x 2-126 ≤ X ≤ (2-2-23) x 2127
1.18x10-38 ≤ X ≤ 3.40 x 1038 (approx.)
64 bits: 1 bit S + 11 bits E (excès 1023) + 52 bits F
(-1)S x 2E-127x 1.F

## Slide 11: Addition binaire
Pour les nombres entiers non-signés, l’addition binaire est identique à l’addition décimale:
1 11
3 + 00011 +
27 = 11011 =
30 11110
Étant donné que la taille des mots est normalement fixe, la possibilité d’un débordement (overflow) existe.
1 1 11
19 + 10011 +
27 = 11011 =
46 101110
Retenue
Débordement? Signaler!

## Slide 12: Addition binaire - Nombres signés
Complément à deux
Pour le complément à deux, la soustraction est identique à l’addition. Les débordements doivent être traités différemment par rapport au nombres non-signés.
13 - 01101 - -13 - 10011 -
7 = 00111 = 7 = 00111 =
13 + 01101 + -13 + 10011 +
- 7 = 11001 = - 7 = 11001 =
6 01101 + -20 10011 +
11000 + 11000 +
1 = 1 =
100110 101100
Débordement?
Non!
Débordement?
Oui!

## Slide 13: Nombre signés: Extension du signe
Une solution pour éviter les débordements existe: on peut utiliser des mots plus grands (p.ex. 16 bits) pour stocker les résultat d’une opération sur des mots plus petits (p.ex. 8 bits). Mais dans le cas des nombres signés, une extension du signe devient nécessaire pour obtenir un résultat correct.
5 + 0101 + -13 + 10011 +
7 = 0111 = - 7 = 11001 =
12 1100 (-4) -20 101100 (Err)
00001100 (12) 111101100 (-20)
L’extension est calculée en fonction des signes des opérandes et de l’opération effectuée.

## Slide 14: Additionneur complet
3 bits en entrée a,b,ce
1 bit de retenue cs = (a+b+ce) div 2
= ab + ace + bce
1 bit de somme s = (a+b+ce) mod 2
= abce + abce + abce + abce
cs
s
a
b
ce
s: ab
00 01 11 10
ce 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0
cs: ab
00 01 11 10
c 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0

## Slide 15: Addition à propagation simple de retenue
Addition à n bits : a + b
Soustraction à n bits : a - b
c0=1
bn-1
an-1
cn-1
Sn-1
additionneur
complet
•••••••••
b1
a1
c1
c2
S1
additionneur
complet
b0
a0
S0
additionneur
complet
c0=0
bn-1
an-1
cn-1
Sn-1
additionneur
complet
•••••••••
b1
a1
c1
c2
S1
additionneur
complet
b0
a0
S0
additionneur
complet
D

## Slide 16: Propagation de retenue: délai
•••••
s0
a0
b0
c0
• Délai de propagation: pour une porte AND = tand
pour une porte OR = tor
pour une porte XOR = txor
• Délai de propagation pour un additionneur à n bits = tand x n + tor x n + txor
• Délai: O(n) Espace: O(n)
s1
a1
b1
s2
a2
b2
s3
a3
b3
c1
c2
c3
c4

## Slide 17: Propagation de retenue: accélération
•••••
c1
s0
a0
b0
c0
ci+1 = gi+pi·ci = (ai·bi)+(aibi)·ci
p = propagation: si p=1, la retenue ci est propagée par ci+1
g = génération: la retenue ci+1 est générée par la somme de ai et bi
Donc: ci+2=gi+1+pi+1·ci+1=gi+1+pi+1·(gi+pi·ci)=gi+1+pi+1·gi+pi+1· pi·ci
c2
s1
a1
b1
c3
s2
a2
b2
c4
s3
a3
b3
p0
p1
p2
p3
g0
g1
g2
g3

## Slide 18: Propagation de retenue: accélération
a0
b0
c0
c2=g1+p1·c1=g1+p1·(g0+p0·c0)=g1+p1·g0+p1· p0·c0
a1
b1
c1
s0
c2
s1
p0
p1
g0
g1
c3
s2
c4
s3
p2
p3
g2
g3
•••••
a2
b2
a3
b3
• Délai de propagation (additionneur à n bits) = tand x n/2 + tor x n/2 + txor
c4=g3+p3·c3=g3+p3·(g2+p2·c2)=g3+p3·g2+p3· p2·c2

## Slide 19: Propagation de retenue: accélération
p2
c2
Mais nous ne sommes pas obligés à limiter le «blocs» à 2 bits:
c3 = g2+p2·c2 = g2+p2·(g1+p1·g0+p1·p0·c0)) = g2+p2·g1+p2·p1·g0+p2·p1·p0·c0
a0
b0
c0
a1
b1
c1
s0
s1
p0
p1
g0
g1
c3
s2
g2
•••••
a2
b2
• Délai de propagation (additionneur à n bits) = tand x n/3 + tor x n/3 + txor

## Slide 20: Retenue anticipée (carry look-ahead)
Si on continue, par applications successives:
ci = gi-1 + pi-1gi-2 + pi-1pi-2gi-3 + … + pi-1pi-2…p1g0 + pi-1pi-2…p1p0c0
Jusqu’à l’extrême, pour en additionneur à n bits:
cn = gn-1 + pn-1gn-2 + pn-1pn-2gn-3 + … + pn-1pn-2…p1g0 + pi-1pi-2…p1p0c0
Cet « extrême » est l’additionneur à retenue anticipée (carry look-ahead)
• Délai de propagation (additionneur à n bits) = tand x n/n + tor x n/n + txor
• Délai: c Espace: O(n2)
•••••••••
…
…
…
ci
gi-1
pi-1
gi-2
pi-2
gi-3
p1
g0
p0
c0
…

## Slide 21: Sélection de retenue (carry select)
LOOK
AHEAD
•••
c0
LOOK
AHEAD
a3:0
b3:0
a7:4
b7:4
a11:8
b11:8
c8
s3:0
0
s7:4
LOOK
AHEAD
c8
1
c4
LOOK
AHEAD
c12
0
s11:8
LOOK
AHEAD
c12
1
• Délai de propagation (additionneur à n bits, blocs de 4 bits) =
(tand x 4/4 + tor x 4/4 + txor) + tand x n/4 + tor x n/4
• Délai: O(n) / O(log n) Espace: O(n) / O(n · log n)
C’est un additionneur à sélection de retenue (carry select)

## Slide 22: Addition flottante
Nettement plus compliquée que
l’addition entière:
9.999x101 + 1.610 x 10-1
1) 1.610x10 -1 = 0.1610x100
= 0.01610x101 = 0.016x101
2) 9.999 + 0.016 = 10.015
3) 10.015x101 = 1.0015x102
4) 1.0015x102 = 1.002x102
Début
(Sous-)
Dépassement?
Arrondir
Normalisé?
OUI
NON
NON
Exception
Aligner les exposants (décalage)
Additionner les mantisses
Normaliser la somme

## Slide 23: Addition flottante - Implémentation
Source: David A. Patterson and
John L. Hennessy, Computer
Organization and Design :
The Hardware/Software Interface,
Morgan Kaufmann, 2nd ed., 1997.

## Slide 24: L’arithmétique IEEE - Particularités
  Quand on arrondit un résultat « à mi-chemin » vers le nombre flottant le plus proche, on prend celui qui est pair.
  Elle possède des valeurs spéciales : NaN, ∞ et -∞ (par exemple, la racine carrée d’un nombre négatif est NaN).
  Elle utilise des nombres dénormalisés pour représenter les résultats de calculs dont la valeur est inférieure à 1.0x2Emin (sous-dépassement progressif).
  Elle arrondit au plus proche par défaut, mais a aussi trois autres modes d’arrondi (vers 0, vers +∞, vers -∞).
  Elle a des supports sophistiqués pour gérer 5 exceptions: les deux débordements, la division par zéro, l’invalide (valeurs spéciales) et l’inexacte (débordement ou arrondi).